TEHNILISED TINGIMUSED KINNISTU LIITUMISEKS

SAUE LINNA ÜHISKANALISATSIOONIGA

Kinnistule on Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja

ehitustööde käigus rajatud uus liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub

tänava maa-alal, kuni 1m kaugusel kinnistu piirist.

Liitumiseks on kinnistu omanikul vajalik eelnevalt tellida litsentseeritud projekteerijalt

kinnistusisene kanalisatsioonitorustiku projekt alates liitumispunktist kuni hooneni.

Projekteerimise ja ehitamise kulud finantseerib liituja. Soovi korral võib Teile

liitumisprojekti koostada ka AS Tallinna Vesi tütarettevõte OÜ Watercom allüksus

Veemees.

Projektis tähistada liitumispunkti asukoht ning esitada kanaliseeritav reoveekogus

(m3/d). Kinnistu kanalisatsioonisüsteem projekteerida rangelt lahkvoolne. Sademe –ja

drenaaživee reoveekanalisatsiooni juhtimine on rangelt keelatud. Kinnistu liitumiseks

ühiskanalisatsiooniga peab eelnevalt olema rajatud või koos kanalisatsiooni

lahendusega projekteeritud ka kinnistu nõuetekohane veemõõdusõlm sõltumata vee

allikast. Veearvesti peab olema taadeldud vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni

juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase.

Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset

paiknevatel reoveeneeludel kaitseseadmed uputuste ja tagasivoolu vältimiseks. AS

Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud

uputuse eest.

Kinnistu kanalisatsioonitorusiku ehitusprojekt esitada AS-ile Tallinna Vesi

kooskõlastamiseks kahes eksemplaris. Projekt peab olema eelnevalt kooskõlastatud

kinnistuomaniku poolt. Projekti kooskõlastamise käigus sõlmime kinnistu omanikuga

liitumislepingu.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded projekti koostamiseks leiate meie kodulehelt.

Lugupidamisega

AS Tallinna Vesi