TEHNILISED TINGIMUSED KINNISTU LIITUMISEKS

SAUE LINNA ÜHISVEEVÄRGIGA

Kinnistule on Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööde

käigus rajatud uus liitumispunkt ühisveevärgiga. Liitumispunkt asub tänava maa-alal,

kuni 1m kaugusel kinnistu piirist.

Liitumiseks on kinnistu omanikul vajalik eelnevalt tellida litsentseeritud projekteerijalt

kinnistusisene veetorustiku projekt alates liitumispunktist kuni veemõõdusõlmeni.

Projekteerimise ja ehitamise kulud finantseerib liituja. Soovi korral võib Teile

liitumisprojekti koostada ka AS Tallinna Vesi tütarettevõte OÜ Watercom allüksus

Veemees.

Projektis tähistada liitumispunkti asukoht, esitada tarbitavad veekogused (m3/h ja l/s)

ning valida sobiv veearvesti läbimõõt. Piirkonna ühisveevõrgus tagame vabasurve

minimaalselt 2-kordsele hoonestusele. Välisveetorustikuna kasutada PE PN10 veetoru,

plastveetorustiku külge näha ette signaalkaabli paigaldus. Kinnistu veemõõdusõlm

projekteerida hoonesse, sisendtorustikule lähima välisseina taha, sobivasse soojustatud

ja valgustatud ruumi, vastavuses AS-i Tallinna Vesi tehnilise nõuetega.

Sisendustorustik tuua veemõõdusõlme lühimal trassil ja läbi hoone konstruktsioonide

hülsis. Hülss väljapool hoonet sulgeda veetihedalt. Enne veearvestit ei tohi

projekteerida ühtegi hargnemist. Sisevõrgule, peale veearvestit, paigaldada

tagasilöögiklapp ning veearvesti kandur maandada. Veekulu arvestuse aluseks on AS

Tallinna Vesi poolt paigaldatav peaveearvesti. Saue linna ühisveevärgiga ei tohi

ühendada kinnistul eelnevalt eksisteerinud või ehitatavat, mitte Saue linna ühisveevärgi

vett sisaldavat veetorustikku.

Kinnistu veetorustiku ehitusprojekt esitada meile kooskõlastamiseks kahes

eksemplaris. Projekt peab olema eelnevalt kooskõlastatud kinnistuomaniku poolt.

Projekti kooskõlastamise käigus sõlmime kinnistu omanikuga liitumislepingu.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded projekti koostamiseks leiate meie kodulehelt.

Lugupidamisega

AS Tallinna Vesi